## Slide 1: 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理
Cache：CPU和主存间的一容量较小的高速缓存，其中总是存放最活跃（被频繁访问）的程序块和数据，大多数情况下，CPU能直接从这个高速缓存中取得指令和数据，而不必访问主存。
Cache与主存之间按照数据块（Block）为单位进行数据交换。
CPU
Cache
Main Memory
Word
Block
Main
memory
I/O
bridge
Bus interface
ALU
Register file
CPU chip
System bus
Memory bus
Cache
memories
Notes: Typically Hit ratio>90%

## Slide 2: 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理
Cache要解决的问题
  提供快速访问的能力；
  与主存交换数据的能力；
  由于CPU总是以主存地址访问存储器，所以Cache应具备判断CPU当前要访问的内容是否在Cache中的能力，并具有根据主存地址在Cache中访问相应单元的能力；
  具备在Cache容量不够的前提下替换Cache中的内容的决策能力。

## Slide 3: 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理
Cache的基本结构
  存储机构：保存数据，存取数据，一般采用SRAM构成。以Block（若干字）为单位；
  地址机构：地址比较机制，地址转换机制，地址标记（Tag），一个Block具有一个Tag；
  替换机构：记录Block的使用情况，替换策略，有效位（v）记录对应数据块中的数据是否有效。
Cache 的基本结构
Block
Block
Main
Memory
Data Block
Data Block
Data Block
Data Block
Tag
Tag
Tag
Tag
v
v
v
v

## Slide 4: 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理
Cache的有关术语
  数据块（block）：Cache与主存的基本划分单位，也是主存与Cache一次交换数据的最小单位，由多个字节（字）组成，取决与主存一次读写操作所能完成的数据字节数。也表明主存于Cache之间局部总线的宽度。
  标记（tag）：Cache每一数据块有一个标记字段，用来保存该数据块对应的主存数据块的地址信息。
  有效位（valid bit）：Cache中每一Block有一个有效位，用于指示相应数据块中是否包含有效数据。
  行（line )：Cache中 一个block及其 tag、valid bit构成1行。
  组（set）：若干块(Block)构成一个组，地址比较一般能在组内各块间同时进行。
  路（way）：Cache相关联的等级，每一路具有独立的地址比较机构，各路地址比较能同时进行（一般与组结合），路数即指一组内的块数。
  命中率（hit rate）：目标数据在Cache中的存储访问的比例。
  缺失率（miss rate）：目标数据不在Cache中的存储访问的比例。

## Slide 5: 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理
Cache结构示意(共N行)
  分S组~[1, N]
  每组E行(Block, 数据块)
  N = S * E
  每数据块包含B个字节
  Cache的容量：
  N *（ B*8+tag位+1）bits

## Slide 6: 1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理
Cache的读操作过程

## Slide 7
Cache的原理
  程序访问的局部性原理
  Cache的结构与工作原理
Cache的映射机制
  全相联映射
  直接映射
  组相联映射
Cache的替换策略
Cache性能分析
第七部分：高速缓冲存储器

## Slide 8: Cache与主存之间的映射
什么是Cache的映射
  把访问的局部主存区域取到Cache中时，该放到Cache的何处？
  Cache的块比主存块少，多个主存块映射到一个Cache块中
如何进行映射
  把主存划分成大小相等的主存块（Block）
  Cache中存放一个主存块的对应单位称为槽（Slot）或行（line）或项（Entry）或块（Block）
  将主存块（有m个block）和Cache块按照以下三种方式进行映射(假定Cache有n个block)
    全相联（Full Associate）：每个主存块映射到Cache的任意块中
    多对多映射 m<->n
    组相联（Set Associate）：每个主存块映射到Cache的固定组中的任意块中: 主存中的块和cache中的块分成k组，对应组中的块多对多映射
    直接（Direct）：每个主存块映射到Cache的固定块中：主存中的块和cache中的块分成n组， 1对多映射
组渐变小，
组数变大 1-->n

## Slide 9: 2.1 Cache与主存之间的映射—全相联
全相联（Full Associative）
  主存分为若干Block，Cache按同样大小分成若干Block，Cache中的Block数目显然比主存的Block数少得多。
  主存中的某一Block可以映射到Cache中的任意一Blcok。
多对多映射：
N<-- -->M

## Slide 10: 2.1 Cache与主存之间的映射—全相联
全相联映射的地址
  主存的地址格式：
  Cache的Tag内容：主存中与该Cache数据块对应的数据块的块地址。
Block Number (tag)
Offset
举例
  主存容量16M Bytes，Cache容量64K Bytes，块大小16字节。
  Cache分多少块？
  主存分多少块？
  Tag需要多少位？
解：
  Cache块数：64K÷16 ＝ 212 Blocks
  主存块数：16M÷16 = 220 Blocks
  主存地址：24位，其中高20位为块地址（块数），低 4 位为块内地址
  Cache的Tag应该为 20 位。

## Slide 11: 2.1 Cache与主存之间的映射—全相联
全相联Cache组织
同时与所有Tag进行比较，需n比较器（n是Cache中block的个数）；
数据访问与比较并行执行。

## Slide 12: 2.1 Cache与主存之间的映射—全相联

## Slide 13: 2.1 Cache与主存之间的映射—全相联
全相联映射
优点：
对Cache的使用可以有最大的灵活性：
- 如Cache空闲，能确保新块直接写入
- 如Cache已满，也可方便地选择一个Cache块来替换
缺点：
在执行Cache读写操作时，主存地址中的块地址要与Cache中所有Tag都比较后，才能知晓是否不命中。
由于实现这一比较操作的电路过多过于复杂，实现成本太高而难以实用，因此仅在Cache容量很小时采用。

## Slide 14: 2.2 Cache与主存之间的映射—直接映射
直接（Direct）
  主存中的某一块 J 映射到Cache中的固定块 K， K ＝ J Mod C， 其中C是Cache包含的块数。
  实际上是将主存按Cache的大小分区，一个区内的各块分别与Cache的对应各块映射。
  一路组相连
一对多映射
1<---->P
(内存中总区数，即内存容量是Cache的P倍)
区号

## Slide 15: 2.2 Cache与主存之间的映射—直接映射
直接映射 区号 区内索引
  主存的地址格式：
  Cache的Tag内容：主存中与该Cache数据块对应的数据块的区地址（区号，主存中有多少个区，每个区的大小和Cache大小相同）
  Index：区内的块索引号（区内索引，行索引）
Tag
Offset
Index
举例
  主存容量1M字节，Cache容量4k字节，Block大小256 Bytes
  Cache包含多少块？Index应该多少位？
  Tag应该多少位？
解：
  Cache: 212 ÷ 28 = 24 Blocks，Index应该为4位。
  主存: 212 Blocks，每个区24Blocks , 分成28个区
  主存地址：20位，其中高 8 位区地址，中间4位为区内块地址，低8位为块内地址。
  Cache的Tag应该为8位（内存分为28 = 256个区）。

## Slide 16: 2.2 Cache与主存之间的映射—直接相联
主存
0区
1区
区内编号
  例：主存容量1M字节，Cache容量4k字节，Block大小256 Bytes

## Slide 17: 2.2 Cache与主存之间的映射—直接相联
0区
1区
FF区
2区
3区
……
index
Tag/index
Notes: 1M字节主存

## Slide 18: 2.2 Cache与主存之间的映射—直接映射
直接映射Cache组织
只需与一个Tag进行比较
也是一路组相联的一个特例
假设index=1
1
2

## Slide 19: 2.2 Cache与主存之间的映射—直接映射
示例：假定主存和Cache之间采用直接映射方式，块大小为16B（4个字）。Cache的数据区容量为64KB，主存地址为32位，按字节编址。
Notes: Tag：区号
Index：区内索引，cache内行号

## Slide 20: 2.2 Cache与主存之间的映射—直接映射
直接映射
优点：
  实现简单，只需利用主存地址中的区地址，与块地址对应的Cache块中Tag 进行1次比较，即可确定是否命中
缺点：
  映射关系不灵活，因每个主存块只能固定地对应某个确定的Cache块，会出现Cache有很多空闲，但新块不能直接写入而需要替换的现象，Cache空间的利用不充分

## Slide 21: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
组相联（Set Associative）
  映射关系：Cache 分成 K 组，每组分成 L 块（N c= K*L）；主存的块 J 以下列原则映射到 Cache 的组 I 中的任何一块（N m= K*M） 。
  I = J mod K
  实际上主存与Cache都分成 K 组，主存每一组内的块数与Cache一组内的块数不一样多, 主存组I内的某一块只能映射到Cache组I内，但可以是组I内的任意一块。
多对多映射: L <-----> M (主存中一个组中的块数)

## Slide 22: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
组相联映射
  主存的地址格式：
  Tag的内容：主存中与该Cache数据块对应的数据块的组内块地址（主存块的组内地址）。
  Set#：组号
Tag
Offset
Set #
举例
  主存容量1M 字节，4路组相联（每组包含4个Block）Cache容量16K字节，Block大小256 字节
  Cache分多少组？内存中每组包含多少块？
  Cache的Tag需要多少位？
解：
  Cache 组数＝ 214 ÷(28×22）＝ 24 ＝16 组，cache中每组4块
  主存每组块数＝ 220 ÷(28×24）＝ 28 ＝256 块/组 或者
  4*64=256 块/组
  主存地址：20 位，其中高8 位为组内块地址，中间4 位为组地址（共有16组），低 8位为块内地址
  Cache的Tag应该为 8 位。

## Slide 23: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
主存

## Slide 24: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
set
Tag/set
Notes: 1M字节主存

## Slide 25: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联

## Slide 26: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
组相联Cache组织
同时与一个组内的所有Tag进行比较，N路组相联Cache则需N个比较器；
数据访问与比较并行执行。
1
2
假定是第1组

## Slide 27: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
Cache示例：Cache容量4KB，4路组相联，数据块大小4B，主存地址32位。
1
2

## Slide 28: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
组相联和全相联的关系？
  在组相连中，如果只有一组，则变成了全相联了。

## Slide 29: 2.3 Cache与主存之间的映射—组相联
组相联映射
组相联映射是直接映射和全相联映射的折衷
主存组I与Cache组I之间是一一对应关系，好似直接映射方式，简化了实现
主存组I内的块与对应组中Cache块是任意对应关系，好似全相联映射方式，体现了一定的灵活性
组相联映射兼顾了实现成本和灵活性

## Slide 30
Cache的原理
  程序访问的局部性原理
  Cache的结构与工作原理
Cache的映射机制
  全相联映射
  直接映射
  组相联映射
Cache的替换策略
Cache性能分析
第七部分：高速缓冲存储器

## Slide 31: Cache的缺失处理
缺失损失
  CPU访问Cache缺失时，CPU必须等待数据装入Cache后才能访问Cache，这期间的时间损失称为缺失损失。
  取出块的时间：第一个字的延迟时间（存储器访问）+ 块的剩余部分的传送时间。
  Cache的存储组织对缺失损失具有很大的影响。

## Slide 32: Cache的缺失处理（自学）
缺失损失示例
假定：存储总线时钟周期为T；发送地址需1个T，访问DRAM需要15T，传输一个字需要1个T。Cache块大小为4字。
计算三种不同存储组织的缺失损失。
单字宽的缺失损失
1+4*15+4*1=65T
2字宽的缺失损失
1+2*15+2*1=33T
4字宽的缺失损失
1+1*15+1*1=17T
4字交叉的缺失损失
1+1*15+4*1=20T
Notes: 多体交叉存储器

## Slide 33: Cache的缺失处理
缺失处理（以读操作为例，写操作比较复杂）
  缺失数据块中各字按顺序全部装入Cache后，再从Cache中访问所请求的字（也是引起缺失的字）；
  尽早重启（ early restart）：缺失数据块中各字按顺序装入Cache，一旦所请求的字装入Cache，CPU立即访问该字，控制机构再继续传送剩余数据到cache ；
  请求字优先（requested word first）：所请求的字先装入Cache，CPU立即访问该字，控制机构再按照先从所请求字的下一个地址、再到块的起始地址的顺序继续传送剩余数据到cache 。

## Slide 34: Cache的缺失处理
几种缺失处理方式

## Slide 35: Cache的缺失处理
写Cache有两种操作模式：
  “穿通过”(Write-Through)模式：在这种模式中高速缓存对于写操作就好像不存在一样，每次写时都直接写到内存中，所以实际上只是对读操作使用高速缓存，因而效率相对较低。
  “写回”(Write-Back)模式：写的时候先写入高速缓存，只是在该block要被新进入的数据替换时，才更新内存，或者由软件主动地“冲刷”（Flush）Cache中的该block。
    脏位

## Slide 36: Cache块的替换
替换块的选择
  直接映射Cache：访问缺失时，被请求数据所在的块只能进入Cache的一个位置，占用该位置的数据块必须被替换掉；
  组相联Cache：访问缺失时，被请求数据所在块可以进入Cache某一组的任何位置，因此应在Cache对应组内选择一个数据块进行替换；
  全相联Cache：访问缺失时，被请求数据所在块可以进入Cache的任何位置，因此应在Cache中选择一个数据块进行替换。
比较三者的优缺点

## Slide 37: Cache的替换策略
替换策略
  最低使用频率法 （LFU，Least-Frequently Used）：记录每一个数据块的使用频率，使用次数最少的被替换。
  最近最少使用法（LRU，Least-Recently Used）：记录每一个数据块的相对使用情况，最近没有被使用的块被替换。与LFU相比，把最近没有被使用的权重加重。
  先进先出法（FIFO，First-In-First-Out）：最先装入数据的块被替换；
  最佳置换算法（OPT，OPTimal selection）：从cache中移出永远不再需要的数据块；如无这样的数据块存在，则选择最长时间不需要访问的数据块。
  随机法（RAND，Random）：随机选择一个数据块进行替换。

## Slide 38: Cache的替换策略
替换算法的实现
  一般由硬件电路实现，因此应以简单、便于硬件实现为宜。
FIFO的实现（计数器法）
  例如Solar－16/65机Cache采用组相联方式，每组4块，每块都设定一个两位的计数器，当某块被装入或被替换时该块的计数器清为0，而同组的其它各块的计数器均加1，当需要替换时就选择计数值最大的块被替换掉。
LRU的实现（计数器法）
  缓存的每一块都设置一个计数器，初始时均清零；
  访问命中时，所有块的计数值与命中块的计数值进行比较：如果某块计数值小于命中块的计数值， 则该块的计数值加 1；如果该块的计数值大于命中块的计数值，则数值不变。最后将命中块的计数器清为0。 相等的情况存在吗？
  访问未命中，需要替换时，则选择计数值最大的块被替换（若最大值并列，随机选择一个）。被替换块的计数器清0，而其它的计数器则加1。

## Slide 39: Cache举例
Notes: （1）Cache分组数： 16KB / 16 / 4 = 256 组
（2） 内存每组块数： 16MB / 16 / 256 = 4096 块
内存地址格式： 组内块地址（12位） + 组地址（8位） + 块内偏移地址（4位），共24位（符合16MB的内存容量）
（3） 读430 08 2H单元， 命中！ 数据在Cache第2块中。
读2F8 08 6H单元， 不命中！ 此时，读内存该块，并装入到Cache中第3块，改写其装入位为1，Tag为2F8
读030 08 AH单元， 命中！ 数据在Cache第4块中。
读F40 08 8H单元， 命中！ 数据在Cache第1块中。
读063 08 1H单元， 不命中！ 此时，读内存该块，并装入到Cache中，但该组Cache已满，需要先选择最近最少使用的一块替换出去，应选第2块中；改写其装入位为1，Tag为063。

## Slide 40: Cache举例
（1）Cache分组数： 16KB ÷16 ÷ 4 = 256 组
（2）内存每组块数： 16MB ÷ 16 ÷ 256 = 4096 块
内存地址格式： 组内块地址(12b) + 组地址(8b) + 块内偏移地址(4b)
（3）CPU开始读内存单元（都是第08组内存块）：
  读430082H单元，命中，数据在Cache第2块中
  读2F8086H单元，缺失， 此时，读内存块，并装入到Cache第3块，改写其装入位为1，Tag为2F8
  读03008AH单元，命中，数据在Cache第4块中
  读F40088H单元，命中，数据在Cache第1块中
  读063081H单元，缺失，此时，读内存块，并装入到Cache中，但该组Cache已满，需要选择最近最少使用的一块替换出去，应选第2块中；改写其装入位为1，Tag为063。

## Slide 41
Cache的原理
  程序访问的局部性原理
  Cache的结构与工作原理
Cache的映射机制
  全相联映射
  直接映射
  组相联映射
Cache的替换策略
Cache性能分析
第七部分：高速缓冲存储器

## Slide 42: Cache的容量
Cache的容量
  不作特殊申明时，Cache的容量指Cache数据块的容量；
  Cache实际总的存储容量实际上还包含tag和valid bit的位数。
例：假设一直接映射像Cache，有16KB数据，块大小为4个字（32位字），主存地址32位，每个数据块包括1位有效位，计算实现该Cache所需总存储容量？
  Cache每数据块大小：4×32 = 128 bits = 24 Bytes;
  Cache块数：16K ÷ 24 = 210 块；
  tag位数：32 – 10 – 4 = 18 bits
  有效位：1位
  Cache实际总容量：210 × (128+18+1) = 147K位 ≈ 18.4KB
Data
Tag
V
Cache的
存储布局

## Slide 43: 写策略（Cache一致性问题）
为何要保持在Cache和主存中数据的一致？
  因为Cache中的内容是主存块副本，当对Cache中的内容进行更新时，就存在Cache和主存如何保持一致的问题。
  以下情况也会出现“Cache一致性问题”
    当多个设备都允许访问主存时
    例如：DMA控制器读写主存时，如果对应Cache行中被修改，则DMA读出的内容无效；若DMA修改了主存单元的内容，则对应Cache行中内容无效。
    当多个CPU（核）都有各自的Cache而共享主存（L3 cache）时
    某个CPU（核）修改了自身Cache中的内容，则对应的主存单元和其他CPU（核）中对应Cache内容都变为无效。
写操作有两种情况
  写命中（Write Hit）：要写的单元已经在Cache中
  写不命中（Write Miss）：要写的单元不在Cache中

## Slide 44: 写策略（Cache一致性问题）
处理Cache读比Cache写更容易，故指令Cache比数据Cache容易设计
对于写命中，有两种处理方式
  Write Through (通过式写、写直达、直写)
    同时写Cache和主存单元
    What!!! How can this be? Memory is too slow(>100Cycles)?
      10%的存储指令使CPI增加到：1.0+100x10%=11
    使用写缓冲（Write Buffer）
  Write Back (一次性写、写回、回写)
    只写cache不写主存，缺失时一次写回，每行有个修改位（“dirty bit-脏位”），大大降低主存带宽需求，但控制较复杂
对于写不命中，有两种处理方式
  Write Allocate (写分配)
    将主存块装入Cache，然后更新相应单元
    试图利用空间局部性，但每次都要从主存读一个块
  Not Write Allocate (非写分配)
    直接写主存单元，不把主存块装入到Cache
直写Cache可用非写分配或写分配
回写Cache通常用写分配

## Slide 45: Cache与主存的数据一致性
数据一致性的问题主要由写操作产生
    写通过（写直达，Write Through）：写Cache的同时写主存，效率较低；
    写回（Write Back）：写操作只更新Cache中的数据，直到Block替换时才将整个Block写回主存，一般使用“脏位”（dirty bit）来表示Block在替换回主存之前是否被修改过；
CPU
Cache
Main Memory
Write Buffer
Write Through 模式的Cache结构
一般Write Buffer 是FIFO，一般有4项
CPU对Cache实行写的频率 << 1/DRAM Cycle Time，否则就会发生阻塞
如果解决FIFO阻塞
  加一个二级Cache，使用Write Back方式的Cache
Memory Controller